|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. OSTŘIKOVAČ – 20°C | Datum vydání 22.9.2004 Datum revize: Strana : 1 z 7 |
| --- | --- | --- |

1. Identifikace přípravku, výrobce :

1.1. Identifikace přípravku :  OSTŘIKOVAČ – 20°C

1.2. Použití přípravku :  Kapalina s bodem tuhnutí – 20°C do ostřikovačů skel a reflektorů

motorových vozidel a k mytí oken. Obsahuje přísady na regeneraci pryže

a na snížení možnosti praskání plastových krytů zadních světel.

1.3. Identifikace výrobce : AGRIMEX, spol. s r.o.

se sídlem : 674 01 Třebíč, Husova 7

telefonní číslo : +420 568 840 006

nouzové telefonní číslo :  +420 777 680 540

1.4. Informace v případě mimořádné situace v ČR :

Centrum Ministerstva zdravotnictví
       Toxikologické informační středisko (TIS)

Telefon: +420 2 24919293

2. Informace o složení látky nebo přípravku :

2.1. Chemická charakteristika přípravku :

Vodný roztok etylalkoholu, monoethylenglykolu, mycích přísad a barviv.

2.2. Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky :

Chemický název       Obsah           čísla           Výstražný symbol         R-věty           S-věty

( v % )         EINECS               ( čisté látky, znění viz bod 16)

CAS

etylalkohol               ( 33       200-578-6                  F                R 11,            S2,  S7,  S16

64-17-5

ethylengykol          ( 0,9          203-473-3                  Xn              R22      S2,S20/21,S36/37/39

107-21-1

Znění symbolů nebezpečí, R-vět a S-vět je uvedeno v bodě 15.

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku :

3.1. Klasifikace přípravku dle zákona : Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona

č. 365/2003 Sb. - § 2, odst.5, písm. e) Hořlavý. Některé složky nejsou klasifikovány

jako nebezpečné a nebo nepřekračují stanovené koncentrace.

3.2. Nejdůležitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí:

Při inhalaci narkotické účinky, opilost, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění sliznic,

očí a dýchacích cest. Kůži odmašťuje a poškozuje obdobně jako jiná rozpouštědla. Ekologicky se odbourává.

3.3. Další rizika : Při úniku do volného prostoru se rychle odpařuje, páry jsou těžší než vzduch a

mohou se terénem šířit daleko od místa úniku, se vzduchem tvoří výbušnou směs. Při úniku

většího množství do vody se může nad hladinou vytvořit explosivní směs se vzduchem.

3.4. Informace na obalu : viz bod 15

4. Pokyny pro první pomoc :

Obecné pokyny : Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat poškozeného ve stabilizované poloze,

odstranit potřísněný oděv a přivolat lékaře.

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. OSTŘIKOVAČ – 20°C | Datum vydání 22.9.2004 Datum revize: Strana : 2 z 7 |
| --- | --- | --- |

Při  nadýchání :   Přenést postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid, nechodit, při poruše

dechu  zavést umělé dýchání, zabránit podchlazení a přivolat lékaře.

Při styku s kůží : Odstranit znečištěný oděv, postižené místo dobře omýt vodou a mýdlem,

opláchnout, převléknout, ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí : Oči důkladně vyplachovat min. 15 minut velkým množstvím vody, vyjmout

kontaktní čočky a zajistit lékařské ošetření.

Při požití :           Vypláchnou ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, při

vědomí dát pít vodu, zabránit podchlazení, přivolat lékaře

Další údaje :        Působí narkoticky, při požití může způsobit otravu alkoholem.

5.   Opatření pro hasební zásah :

Vhodná hasiva : tříštěný vodní proud, střední nebo těžká pěna

Nevhodná hasiva : přímý vodní proud

Zvláštní nebezpečí : hořlavina I.třídy, páry se vzduchem tvoří výbušnou směs těžší než

vzduch, oheň se rychle šíří na velké vzdáleností, vznítí se jiskrami nebo otevřeným ohněm,

při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : nehořlavý zásahový oděv,izolační dýchací přístroj

Další údaje : nádrže chladit tříštěným vodním proudem, další viz bod 3.3.

6. Opatření v případě náhodného úniku :

Preventivní opatření pro ochranu osob: Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem

proti organickým plynům a parám, zákaz kouření , odstranit všechny možné zdroje

vznícení, vykázat všechny osoby, které neprovádí likvidační zásah.

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí : Zabránit dalšímu úniku, ohraničit, pozor na

kanalizaci, zabránit průniku do vody a půdy. Při průniku do vody informovat

odběratele a zastavit používání.

Čistící metody čištění : Bezpečně odčerpat, vysát vhodným sorbentem (porézní materiál) a

v uzavřených nádobách předat k likvidaci oprávněné osobě.

Upozornění : Vypnout elektrická zařízení, odstranit všechny zdroje požáru, čerpání provádět

zařízeními, která vyhovují I. stupni požární nebezpečnosti, další viz bod 3.3.

7.  Pokyny pro zacházení a skladování :

7.1 Zacházení :

7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem : Používejte pouze elektrická

zařízení a další nářadí určené a schválené pro výbušné prostředí, zabraňte vzniku

statické elektřiny, používejte pracovní oděv, pracovní obuv a ochranné rukavice,

které nevytváří náboje statické elektřiny. Při práci nejíst, nepít, chránit se před

nadýcháním a potřísněním kůže.

7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte vniknutí do kanalizace,

podzemních a povrchových vod, při úniku zřeďte velkým množstvím vody.

7.1.3. Specifické požadavky : viz bod 3.3.

osobám a dětem.

7.2 Skladování :

7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování : Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN

65 0201 a ČSN 65 6060, el. instalace musí vyhovovat pro výbušné prostředí, chránit

před statickou elektřinou a otevřeným ohněm, zajistit účinné větrání. Skladovat v

originálních těsně uzavřených obalech. Zabraňte přístupu nepovolaným osobám a

dětem.

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. OSTŘIKOVAČ – 20°C | Datum vydání 22.9.2004 Datum revize: Strana : 3 z 7 |
| --- | --- | --- |

7.2.2. Množstevní limity při daných skladovacích podmínkách : Skladované množství se řídí dle

požárního posouzení objektu/skladu a právních předpisů pro požární ochranu.

7.2.3. Specifické použití : odpadá

8.  Kontrola expozice a ochrana osob :

8.1. Expoziční limity :  Nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší

ethylalkohol :

PEL       =  1000 mg.m-3  (přípustný expoziční limit chem. látky v ovzduší)

NPK-P  =  3000 mg.m-3 (nejvyšší přípustná koncentrace chem. látky v ovzduší)

Pro monitorování přichází v úvahu plynová chromatografie.

8.2. Omezování expozice : Před prací s přípravkem se seznamte s návodem na použití, dodržujete

pokyny na obalu a v tomto bezpečnostním listu.  Používat  v dobře větraných

místnostech.

8.2.1. Omezování expozice pracovníků : Při použití v uzavřených prostorech je vhodným řešením

místní odsávání nebo dostatečné větrání, nepřekračovat koncentrační limity,důsledně

používat ochranné prostředky k zabránění přímého styku se sliznicemi a očima. Při

práci nejíst, nepít a nekouřit. Potřísněné části oděvu svléknout. Po prácí nebo před

pracovní přestávkou umýt ruce vodou a mýdlem, pokožku ošetřit vhodným krémem.

Nepoužívat obuv s kovovým kováním a hřeby, lepenou syntetickými lepidly, používat

jen koženou obuv, pracovní oděv nesmí být ze syntetického materiálu.

8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánů : Při možnosti nadýchání ochranná maska s filtrem A (hnědý,

proti organickým parám), izolační dýchací přístroj (při havárii, požáru, vysoké

koncentraci)

8.2.1.2. Ochrana rukou : ochranné rukavice

8.2.1.3. Ochrana očí : ochranné brýle, obličejový štít

8.2.1.4. Ochrana kůže : pracovní oděv

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí : Rozlité a kontaminované zbytky přípravku a

použité obaly likvidujete dle bodu 13. Při vniknutí do kanalizace nařeďte velkým

množstvím vody a informujte správce kanalizační sítě.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku :

9.1. Všeobecné informace :

Skupenství  (při 20°C) : kapalina

Barva : čirá, modrá s možností opalescence

Zápach (vůně) : typický alkoholový, nebo dle použitého parfému

9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí :

Hodnota  pH  (při 20°C) : neuvádí se

Teplota tání ( °C ) : -117

Teplota (rozmezí teplot) varu ( °C ) : 78

Bod vzplanutí ( °C ) :  26

Hořlavost :  33°C hořlavina I. třídy

Samozápalnost : ( 470°C

Meze výbušnosti : horní mez (% obj.) : 19

dolní mez (% obj.) : 3,3

Oxidační vlastnosti : nestanoveny

Tenze par  :  při 20 °C    59 mbar

při 40°C   100 mbar

Hustota : při 20°C  935 kg/m3

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. OSTŘIKOVAČ – 20°C | Datum vydání 22.9.2004 Datum revize: Strana : 4 z 7 |
| --- | --- | --- |

Rozpustnost (při 20 °C) :

- ve vodě :  neomezená

- v tucích :  nestanovena

(včetně specifikace oleje) : nestanoveno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : nestanoven

Viskozita : 1,2 mPa.s

Hustota par :  nestanovena

Rychlost odpařování : nestanovena

9.3. Další informace :

Třída hořlavosti :  dobře hoří

# Teplotní třída : T 1

Třída nebezpečnosti : II.

Třída požáru :

Skupina výbušnosti : II.A

Výhřevnost :   7,39 MJ/kg

10. Stabilita a reaktivita

Stabilita přípravku :  Za normálních podmínek je stabilní.

10.1. Podmínky, kterým je třeba zamezit : Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost

zdrojů vznícení, statické elektřině a teplu. Páry se vzduchem i za normálních podmínek

tvoří výbušnou směs.

10.2. Materiály, které nelze použít : Oxidačními činidla, acetylen – chlorid, při styku s alkalickými

kovy se uvolňuje vodík

10.3. Nebezpečné rozkladné produkty : Za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat

oxid uhelnatý.

11. Informace o toxikologických vlastnostech přípravku :

Popis toxikologických účinků : Pro přípravek nejsou relevantní toxikologické informace

k dispozici: Podle výrobce etanolu je :

Akutní toxicita ethanol (líh)

LD50 orálně - potkan	7 060 mg.kg-1

LD50 dermálně – králík 6 300 mg.kg-1

LC inhalačně – potkan  pro plyny a páry 45 000 ppm při 9-ti hodinové expozici

Akutní dráždivost ethanol (líh)

Kožní: králík: 20 mg/24 hod - MOD (střední)
                                králík 400 mg - MLD (slabá)

Oční:  králík: 100 mg/4 s - MOD (střední)
	                         králík: 500 mg - SEV (silná)

11.1. Účinky nebezpečné pro zdraví : Přípravek dráždí pokožku i sliznice. Při zasažení očí není

vyloučeno jejich poškození. Odmašťuje kůži, vytváří drobné trhlinky, které umožňují

vstup infekce. Po požití se rychle vstřebává žaludeční sliznicí do krve. Vysoké koncen-

trace par dráždí oči, dýchací cesty a působí narkoticky, bolesti hlavy, závratě a slabost.

Dráždivost :

Nadýchání : při vysokých koncentracích dráždění dýchacích cest, ospalost, narkotické

účinky.

Oči            : při vysokých koncentracích dráždění, po styku s kapalinou zčervenání, bolest.

Kůže         : dráždění, zčervenání, odmašťování.

Požití        : opojení, bolest hlavy, pocit zvýšené teploty a tlaku v očích, únava, ospalost,

závratě, slabost, zvracení, bezvědomí.

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. OSTŘIKOVAČ – 20°C | Datum vydání 22.9.2004 Datum revize: Strana : 5 z 7 |
| --- | --- | --- |

11.2.Dlouhodobé a okamžité účinky přípravku : Při běžném používání přípravku dle návodu a

pokynů bezpečnostního listu, zejména dostatečného odvětrání nebyly zjištěny

dlouhodobé účinky. Okamžité účinky – viz předchozí bod.

Senzibilizace : Pro přípravek není stanovena ani známa.

Narkotické účinky :  Dráždění dýchacích cest, ospalost, bolesti hlavy, zpomalená reakce.

Karcinogenita : Pro přípravek není stanovena ani známa.

Mutagenita : Pro přípravek není stanovena ani známa.

Toxicita pro reprodukci :  Pro přípravek není stanovena ani známa.

12. Ekologické informace

12.1.Akutní toxicita pro ryby

Ethanol

LC0, 24 hod. ryby : mg.l-1 9 000
LC0 dafnie             : mg.l-1 7 800
EC0 řasy                : mg.l-1 ( 5 000

12.2. Mobilita : Při úniku do volného prostoru se rychle odpařuje, páry jsou těžší než vzduch a

mohou se terénem šířit daleko od místa úniku, se vzduchem tvoří výbušnou směs.

Při úniku většího množství do vody se může nad hladinou vytvořit explosivní

směs se vzduchem mohou se nad hladinou šířit daleko od místa úniku.

12.3. Persistence a rozložitelnost : Přípravek je velmi dobře biologicky odbouratelný,  rozkládá se

v biologických čistírnách odpadních vod.

12.4. Bioakumulační potenciál : Pro přípravek nestanoven.

12.5.Další nepříznivé účinky : Pro přípravek nestanoveny,. Jsou nepravděpodobné.

CHSK ethanol	2,08 mgO2 / mg

BSKC ethanol	1,82 mgO2 / mg

13. Pokyny pro odstraňování přípravku :

13.1. Informace o bezpečném zacházení při odstraňování přípravku : Při rozlití v uzavřených

prostorech, zajistit důkladné větrání, okamžité vypnutí el. spotřebičů, odstranit

zdroje požáru. Při odstraňování zbytků přípravku používejte ochranné prostředky

dle bodu 8.2.1.

13.2. Metody pro odstraňování přípravku a obalu : Při rozlití zabránit vniknutí do kanalizace,

podzemních a povrchových vod a do půdy. Naředění velkým množstvím vody a

odčerpat, likvidovat ve spalovně nebo na biologické čistírně odpadních vod. Při

úniku v přírodě provést sanaci vhodným sorbentem a použitý sorbent, čistící

a ochrannou tkaninu likvidovat jako odpad kód 15 02 02*.

Kontaminovaný obal důkladně vypláchnout a likvidovat jako odpad kód 15 01 02,

výplach zachytit a likvidovat na biologické čistírně odpadních vod.

Výrobce je zapojen do systému zpětného odběru a využití obalů u autorizované

obalové společnosti EKO-KOM a.s. viz Internet :www.ekokom.cz.

Upozornění : Odpařuje se i při normální teplotě a vytváří se vzduchem výbušnou směs !

14. Informace pro přepravu přípravku :

14.1. Speciální preventivní opatření pro přepravu :

Přípravek obsahuje ETHANOL a při manipulaci ( plnění, balení, odesílání, doprava a

příjem) musí být splněny požadavky dle dohody ADR, k jejich dodržení se spojte se svým

Bezpečnostním poradcem dle platného znění ADR.

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. OSTŘIKOVAČ – 20°C | Datum vydání 22.9.2004 Datum revize: Strana : 6 z 7 |
| --- | --- | --- |

14.2. Pozemní přeprava ADR/RID:

Třída: 3                                                  Klasifikace: F1

Obalová skupina: III                             Výstražná tabule: 30

Číslo UN : 1170

15.  Informace o právních předpisech vztahujících se k přípravku :

15.1. Informace o právních předpisech k přípravku : Přípravek je dle zákona č. 356/2003 Sb.

o chemických látkách a chemických přípravcích a jeho prováděcích předpisů

klasifikován jako nebezpečný a na obale je třeba jej specificky označit :

Výstražný symbol :  nepoužívá se

Označení specifické rizikovosti přiřazených  R-vět :

R 10 Hořlavý

Pokyny pro bezpečné nakládání  přiřazených S-vět :

S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí

S 7    Uchovávejte obal těsně uzavřený

S 16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Obsahuje ethylalkohol(kvasný) zvláštně denaturovaný. Obal odevzdejte ve sběrně

nebezpečného odpadu.

Použití : dle bodu 1.2.

Pokyny pro první pomoc : dle bodu 4

Skladovací upozornění : Při všech manipulacích, skladování a dopravě musí být zajištěny

požadavky na hořlavé kapaliny dle ČSN 65 0102.

UN KÓD : 1170

15.2. Specifická ustanovení : odpadá

15.3. Právní předpisy :zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích, vyhl.

č.221/2004 Sb., vyhl. č. 222/2004 Sb., vyhl. č. 223/2004Sb., vyhl. č. 231/2004 Sb.,

vyhl. č. 232/2004Sb.

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č.383/2001 Sb.

zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

vyhl.č. 89/2001 Sb.

zákon č. 477/2001 Sb. vyhl. č. 115/2002 Sb.

zákon č. 133/1995 Sb. o požární ochraně, vyhl č. 246/2001 Sb.,

dohoda ADR – sdělení č. 57/1997, č. 54/1999Sb. č. 65/2003 Sb.

Požární předpisy : ČSN 65 0201,  ČSN 65 6060

16. Další informace vztahující se k přípravku

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem přípravku v době jeho zpracování. Tyto informace slouží pouze ke správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění přípravku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality přípravku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně uvedený přípravek a neplatí, pokud je použit  v kombinaci s jinými přípravky nebo materiály a v textu bezpečnostního litu výslovně neudanými procesy.

Všechny obsahové složky tohoto přípravku jsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS.

Seznam R-vět a S-vět :

R 10 Hořlavý

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. OSTŘIKOVAČ – 20°C | Datum vydání 22.9.2004 Datum revize: Strana : 7 z 7 |
| --- | --- | --- |

R 11 Vysoce hořlavý

R 22  Zdraví škodlivý při požití – platí pro čistou látku č EINCES 203-473-3

při koncentraci nad 25 %

S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí

S 7    Uchovávejte obal těsně uzavřený

S 16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání – platí pro čistou látku

č. EINCES 203-473-3 při koncentraci nad 25 %

S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo

obličejový štít - platí pro čistou látku č EINCES 203-473-3 při koncentraci

nad  25%