|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3 | Datum vydání 1.6.2004 Datum revize: Strana : 1 z 6 |
| --- | --- | --- |

1. Identifikace přípravku, výrobce a dovozce :

1.1. Identifikace přípravku : BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3

1.2. Použití přípravku : Pro kotoučové a bubnové brzdy s bodem varu nejméně 230°C . Je

mísitelná se všemi brzdovými kapalinami  odpovídajícími specifikaci DOT 3, i

normám ISO 4925, SAEJ 1703, FM VSS 116.

1.3. Identifikace dovozce : BASF spol. s r.o.

se sídlem : Šafránkova 3, 155 00 Praha 5

telefonní číslo : 2 35000111

Fax : 2 35000222

Identifikace výrobce :  AGRIMEX, spol. s r.o.

## se sídlem : 674 01 Třebíč, Husova 7

## telefonní číslo  : +420 568 840 006

nouzové telefonní číslo : +420 777 680 540

1.4. Informace v případě mimořádné situace v ČR :

Centrum Ministerstva zdravotnictví
       Toxikologické informační středisko (TIS)

Telefon : +420-2-24919293

2. Informace o složení přípravku :

2.1. Chemická charakteristika přípravku :

Směs polyglykolu, glykoletheru a  inhibitorů.

2.2. Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky :

Chemický název         Obsah         č.EINECS  Výstražný symbol  R-věty             S-věty

(% hm)          č. CAS             (čisté látky, znění viz bod 16)

triethylenglykol           10-60%         205-592-6     Xi                         R36               S2, S24/25, S26

monobuthyler                                    143-22-6

diethylenglykol            10-25 %         203-906-6    Xn                         R22               S2, S24/25, S26

111-46-6

2-(2-butoxyethoxy)-   ( 5%                203-961-6     Xi                         R36                 S2, S24/25, S26

etanol                                                    112-34-5

2-(2-methoxysthoxy)  ( 5%                203-906-6      Xn                       R63                 S2, S24/25, S26

etanol                                                    111-77-3

alifatické aminy         ( 1%         neuvádí se*         Xi                         R36                  S2, S24/25, S26

* označení EINCES a CAS je kryto obchodním tajemstvím výrobce

Znění symbolů nebezpečí R-vet a S-vět je uvedeno v bodě 15.

3.  Údaje o nebezpečnosti přípravku :

3.1. Klasifikace přípravku dle zákona : Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona

č. 356/2003 Sb. § 2 odst.5 písm j) Dráždivý.

3.2. Nejdůležitější  nepříznivé fyzikálně-chemické účinky :  Dráždí oči. Při nižších koncentracích je

snadno biologicky odbouratelný.

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3 | Datum vydání 1.6.2004 Datum revize: Strana : 2 z 6 |
| --- | --- | --- |

3.3. Další rizika : Nevypouštět koncentrované do vodních zdrojů a kanalizace, likvidovat

spalováním, do biologických čistíren vypouštět jen po projednání s vodohospodářským

orgánem v jím doporučeném ředění ( 1+1000)

4. Pokyny pro první pomoc :

Obecné pokyny : Odstranit potřísněný oděv, přenést postiženého na čerstvý vzduch

přivolat lékaře a informovat ho o poskytnuté první pomoci

Při  nadýchání : Postiženého udržujte v klidu, přemístěte ho na čerstvý vzduch. V případě

nutnosti podpora dýchání.

Při styku s kůží : Zasažené místo omýt vodou, mýdlem.

Při zasažení očí : Ihned vymývat oči čistou vodou po dobu 15 minut při roztažených víčkách,

vyjměte kontaktní čočky, vyhledejte očního lékaře.

Při požití : Ihned vypláchněte ústa a vydatně zapijte vodou. Zajistěte lékařské ošetření.

Další údaje : Postupovat symptomaticky, při větší expozici se zaměřit na kontrolu symptomů

a klinický stav pacienta, není znám specifický protijed.

5. Opatření pro hasební zásah :

Vhodná hasiva : Pěna, voda, suché hasící prostředky, oxid uhličitý.

Nevhodná hasiva : informace nejsou k dispozici

Zvláštní nebezpečí : Proud vody nebo pěny nesměrovat do žhavých hořících míst, může dojít

k vypěnění a rozšíření požáru, při hoření mohou vznikat oxidy dusíku a oxid uhelnatý.

Voda a další prostředky kontaminované při hašení likvidujte jako odpad dle bodu 13.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Při hašení používat ochranný oděv, chránit oči,

mít k dispozici dýchací přístroj.

6. Opatření v případě náhodného úniku :

Preventivní opatření pro ochranu osob : Zabránit vniknutí do očí, používat osobní ochranný oděv.

Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí : Zabránit vniknutí neředěné kapaliny do

kanalizace, do podzemních a povrchových vod.

Čistící metody : Malé množství rozlité kapaliny spláchněte velkým množstvím  vody. Při velkém

úniku přehraďte hrázemi a přípravek sesbírejte vhodným absorbujícím materiálem,

a kontaminované čistící prostředky likvidujte dle bodu 13.

7. Pokyny pro zacházení s přípravkem a skladování přípravku :

7.1. Zacházení :

7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem : Zabránit náhlému úniku horkých

par nebo mlhy ze zařízení pracujících při zvýšené teplotě a tlaku, nebo náhlému

vniknutí vzduchu do zařízení, může dojít k požáru bez zjevných příčin, při práci nejíst,

nepít, nekouřit, používat pracovní oděv, ochranné nepropustné rukavice a brýle.

Uvedené hodnoty samovznícení a vznícení považujte za orientační.

7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí : S přípravkem pracujte na zpevněných

plochách, zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace a vod. Zbytky kapaliny, obaly a pou-

žitou kapalinu likvidujete dle pokynů v bodě 13.

7.1.3. Specifické požadavky : Při předpokládaném použití nejsou nutné.

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3 | Datum vydání 1.6.2004 Datum revize: Strana : 3 z 6 |
| --- | --- | --- |

7.2. Skladování :

7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování : Skladujte v původních dokonale uzavřených obalech,

odděleně od potravin nápojů a krmiv v suchých, chladných a dobře větratelných

skladech. Do skladu zabraňte přístupu nepovolaným osobám a dětem.

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

7.2.2. Množstevní limity při daných skladovacích podmínkách : odpadá

7.3. Specifické použití : odpadá

8. Omezování expozice přípravkem a ochrana osob :

8.1. Expoziční limity : Pro přípravek nejsou v ČR stanoveny expoziční limity, pro monitorování

přichází v úvahu plynová chromatografie.

Složky přípravky s kontrolními parametry pracoviště :

2-(2-butoxyetosy)-ethanol

NPK-P 200 mg/m3 : 30,2 ppm (OEL (CZ) )

PEL 100 mg/m3     : 15,1 ppm (OEL (CZ) )

8.2. Omezování expozice : Před prací s přípravkem se seznamte s návodem na použití, dodržujte

pokyny uvedené na obalu v tomto bezpečnostním listu.

8.2.1. Omezování expozice pracovníků : Zajištění dostatečného větrání, důsledně používat ochran-

né pracovní prostředky, zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a

nekouřit. Potřísněné části oděvu svléknout. Po práci nebo před pracovní přestávkou

umýt ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

Ženy v plodném věku by se měly vyvarovat styku s produktem.

8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánů : Při dostatečném větráni se nepředpokládá

8.2.1.2. Ochrana rukou : Ochranné rukavice chránící proti chemikáliím (EN 374)

8.2.1.3. Ochrana očí : Ochranné brýle proti chemickým vlivům nebo obličejový štít (EN 166)

8.2.1.4. Ochrana kůže : Ochranný pracovní oděv, pracovní obuv.

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí : Manipulaci provádějte na zpevněných plochách,

zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace a vod. Zbytky kapaliny, obaly a použitou

kapalinu likvidujete dle bodu 13.

9. Informace o fyzikálních  a chemických vlastnostech přípravku :

9.1. Všeobecné informace :

Skupenství  (při 20°C) : kapalina

Barva: čirá, žlutá

Zápach (vůně) : specifický pro přípravek

9.2.  Důležité informace z hlediska ochrany zdravím bezpečnosti a životního prostředí :

Hodnota  pH  (°C) : 7 – 11,5 ( 100g/l při 23°C)

Teplota tuhnutí ( °C ) :  max. –50

Bod varu ( °C ) : min. 230

Bod vzplanutí ( °C ) : min.120                                (DIN 51758)

Zápalná teplota (°C) : min. 200                               (DIN 51794)

Výbušné vlastnosti :  horní mez (% obj.) neuvádí se

dolní mez (% obj.) neuvádí se

Oxidační vlastnosti : není oxidlovadlem

Tenze par (při 20°C) : max. 1 mbar

Hustota ( při 20°C) :  1,2 – 1,05  g/cm3

Rozpustnost (při 20°C) :

- ve vodě  rozpustný v libovolném poměru

- v tucích  polární rozpouštědla - rozpustný

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3 | Datum vydání 1.6.2004 Datum revize: Strana : 4 z 6 |
| --- | --- | --- |

Rozdělovací koeficient a-oktanol/voda : nestanoven

Viskozita (20°C) : 10-18 mm2/s                                   (DIN 51562)

Hustota par : nestanovena

Rychlost odpařování : nestanovena

9.3. Další informace : nejsou k dispozici

10. Informace o stabilitě a reaktivitě přípravku :

Stabilita přípravku : Zabraňte přístupu vzduchu a kyslíku (tvorba peroxidů).

10.1. Podmínky, kterým je nutno zamezit : Zamezit kontaktu se vzduchem.

10.2. Materiály, které nelze použít :Nejsou k dispozici žádná data.

10.3. Nebezpečné rozkladné produkty : Při skladování a manipulaci dle návodu žádné nebezpečné

produkty rozkladu nejsou, při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý a

další toxické plyny.

11. Informace  o toxikologických vlastnostech přípravku :

Popis toxikologických účinků : Pro přípravek nejsou relevantní toxikologické údaje k dispozici.

Dle výrobce je :

LD50, orálně, krysa (mg.kg –1) : (2000 mg/kg

11.1. Účinky nebezpečné pro zdraví : Při běžném používání dle návodu a určení přípravku nebyly

zjištěny žádné případy závažného poškození zdraví. Při zasažení očí může vyvolat

podráždění. Ženy v plodném věku by se měly vyvarovat  styku s přípravkem.

Dráždivost :

pro kůži : není dráždivý

pro oči : dráždí

pro sliznice :  dráždivý

Provedení zkoušek na zvířatech : Přípravek nebyl testován. Informace byly odvozeny

z vlastností jednotlivý

Primárně dráždivý účinek na kůži/králík/: není dráždivý

Primárně dráždivý účinek na sliznice/králík: dráždivý

11.2. Dlouhodobé a okamžité účinky přípravku : Při správném používání dle návodu nebyly

zjištěny žádné závažné účinky.

Senzibilizace : Nestanovena.

Narkotické účinky :  Nemá

Karcinogenita : Nestanovena

Mutagenita : Nestanovena

Toxicita pro reprodukci : Nestanovena

12. Ekologické informace :

12.1. Ekotoxicita :

Pro vodní organismy :  EC50, 17 hod., bakterie (mg.kg –1) : ( 100 mg/l

EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg –1) :  ( 100 mg/l

EC50, 72 hod., vodní řasy (mg.kg –1) : (100 mg/l

LC50, 96 hod., pro ryby (mg.kg –1) : (100 mg/l   Leuciscus idus

Mikroorganismy/působení na aktivovaný kal : Při správném přívodu nízkých koncentrací

do adaptované biologické čističky nelze předpokládat inhibici degradační aktivity

v aktivovaném kalu.

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3 | Datum vydání 1.6.2004 Datum revize: Strana : 5 z 6 |
| --- | --- | --- |

12.2. Mobilita : Nestanovena

12.3. Persistence a rozložitelnost :

Informace o eliminaci :

Zkušební postup : OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EHS, díl C

Metoda analýzy : úbytek DOC

Stupeň odbouratelnosti : ( 70 %

Vyhodnocení : Dobře se odstraňuje s vody.

12.4. Biokaumulační potenciál : Nestanoven, při nízké koncentraci je biologicky odbouratelný.

12.5. Další nepříznivé účinky : Přípravek neobsahuje žádné organicky vázané halogeny.

12.6. Další ekologicko- toxikologický pokyn : Nevypouštějte bez vyčištění do přírodních vod.

13. Pokyny pro odstraňování přípravku :

13.1. Informace o bezpečném zacházení při odstraňování přípravku : Při odstraňování zbytků

přípravku a obalů používejte pracovní oděv, gumové rukavice a ochranné brýle a

pracovní obuv. Před likvidací a v jejím průběhu zajistěte důkladné větrání.

13.2. Metody pro odstraňování přípravku a obalů : Při rozlití zajistit důkladné větrání, zabránit

vniknutí kapaliny do kanalizace, podzemních a povrchových vod, při úniku provést

sanaci nasákavým sorbentem, použitý sorbent, čistící a ochrannou tkaninu likvidovat

spalováním u oprávněných firem (osob) jako odpad kód 15 02 02*, zbytky kapaliny

likvidovat jako odpad kód 16 01 13*. Kontaminovaný obal likvidovat jako odpad

kód 15 01 10*. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Výrobce je zapojen do systému zpětného odběru a využití obalů u autorizované obalové

společnosti EKO-KOM a.s. –viz Internet : www.ekokom.cz

14. Informace pro přepravu :

14.1. Speciální preventivní opatření pro dopravu : Přípravek není  nebezpečným zbožím ve smyslu

mezinárodních a národních  předpisů pro jednotlivé druhy přepravy.

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k přípravku :

15.1. Informace o právních  předpisech k přípravku : Přípravek je dle zákona č. 356/2003 Sb. o

chemických látkách a chemických přípravcích a jeho prováděcích předpisů

klasifikován jako nebezpečný a na obale je třeba jej specificky označit :

### Výstražný symbol : Xi  dráždivý

Označení specifické rizikovosti přiřazených  R-vět :

R 36/38   Dráždí oči a kůži

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

Pokyny pro bezpečné nakládání přiřazených S-vět :

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou

pomoc

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

15.2. Specifická ustanovení : odpadá

|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle vyhlášky č.231/2004 Sb. BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3 | Datum vydání 1.6.2004 Datum revize: Strana : 6 z 6 |
| --- | --- | --- |

15.3. Právní předpisy : zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích

vyhl. č. 221/2004 Sb., vyhl. č. 222/2004 Sb., vyhl. č. 223/2004 Sb., vyhl. č. 231/2004 Sb.

vyhl. č. 232/2004 Sb.

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb.

zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhl.. č. 115/2002 b.

zákon  č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

vyhl.č. 89/2001 Sb.

zákon č. 133/1995 Sb. o požární ochraně, vyhl č. 246/2001 Sb.,

Požární předpisy : ČSN 65 0201,  ČSN 65 6060

16. Další informace vztahující se k přípravku

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem přípravku v době jeho zpracování. Tyto informace slouží pouze ke správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění přípravku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality přípravku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně uvedený přípravek a neplatí, pokud je použit  v kombinaci s jinými přípravky nebo materiály a v textu bezpečnostního litu výslovně neudanými procesy.

Všechny obsahové složky tohoto přípravku jsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS.

Seznam R-vět a S-vět :

R 22 Zdraví škodlivý při požití

R 36 Dráždí oči

R 36/38   Dráždí oči a kůži

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

S 2    Uchovávejte mimo dosah dětí

S 7    Uchovávejte obal těsně uzavřený

S 16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení