BEZPEÈNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 30.9.2005                                                                                                            Strana: 1

Datum revize: -

Název výrobku: COYOTE Antifreeze D

1. Identifikace pøípravku a výrobce

1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku: COYOTE Antifreeze D

1.2. Použití pøípravku: nemrznoucí kapalina pro chladicí soustavy

Identifikace výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno: Lybar, a.s. Velvìty 33

Místo podnikání nebo sídlo: 417 62  Rtynì nad Bílinou, Èeská republika

Identifikaèní èíslo: 49901869

Telefon: +420-417557480

Telex: 123485

Fax: +420-417538484

Nouzové telefonní èíslo: +420-17557111

Toxikologické informaèní støedisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 2-24919293, 2-24915402

Informace o složení látky nebo pøípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpeèné látky:

Chemický název: Ethan-1,2-diol

Obsah v %: >90

Èíslo CAS: 107-21-1

Èíslo ES(EINECS): 203-473-3

Výstražný symbol nebezpeènosti: Xn

R-vìta: 22

Poznámka: úplné znìní zde uvedených R-vìt viz bod 16

Údaje o nebezpeènosti látky nebo pøípravku

Pøípravek je klasifikován jako nebezpeèný: Xn, R 22 (blíže viz bod 15)

Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na zdraví èlovìka pøi používání:

Zdraví škodlivý pøi požití.

Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na životní prostøedí: nejsou známy

Možné nesprávné použití: není známo

Další údaje: nejsou známy

4.Pokyny pro první pomoc

4.1. Všeobecné pokyny: okamžitá pomoc lékaøe je  nutná  pøi požití  pøípravku !

4.2. Pøi nadýchání: odejít na èerstvý vzduch

4.3. Pøi styku s kùží: Umýt zasaženou kùži vodou a mýdlem

4.4. Pøi zasažení oèí: Vypláchnout oèi proudem èisté vody, pøi trvání obtíží vyhledat pomoc lékaøe

4.5. Pøi požití: dát vypít asi 0,5 litru vlažné èisté vody a vyvolat zvracení. Okamžitì vyhledat lékaøe a ukázat

mu obal výrobku

Datum vydání: 30.9.2005                                                                                                             Strana: 2

Datum revize:

Název výrobku: COYOTE Antifreeze D

5. Opatøení pro hasební zásah

5.1. Vhodná hasiva: CO2, prášek, støední nebo tìžkápìna – pìnidlo pro hašení polárních kapalin, vodní mlha

5.2. Nevhodná hasiva: pøímý vodní proud

5.3. Zvláštní nebezpeèí: Pøi hoøení se mohou uvolòovat toxické plyny.

5.4. Zvláštní ochranné prostøedky pro hasièe: Požární ochranný oblek, v nebezpeèné zónì též tepelnì ochranný oblek a izolaèní dýchací pøístroj.

5.5. Další údaje: Zabránit prùniku hasebních vod do životního prostøedí.

6. Opatøení v pøípadì náhodného úniku

6.1. Bezpeènostní opatøení na ochranu osob: Zákaz kouøení. Odstranit všechny zdroje zapálení.

6.2. Bezpeènostní opatøení na ochranu životního prostøedí: Zabránit prùniku do pùdy a povrchových vod.

6.3. Doporuèené metody èištìní a zneškodnìní: Rozlitou náplò absorbovat do inertního porézního materiálu (napø. Vapex) a likvidovat v souladu s platnou legislativou.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1. Pokyny pro zacházení: Pøi práci s vìtším množstvím zajistit dobré vìtrání. Nesmí být použito jinak než je uvedeno v návodu.

7.2. Pokyny pro skladování: Skladujte pøi teplotách -50C až 300C v suchých krytých skladech tak, aby výrobky byly uzávìrem nahoru. Uchovávejte mimo dosah dìtí. Minimální trvanlivost je 3 roky od data výroby.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1. Expozièní limity: ethylenglykol : pøípustný expozièní limit (PEL): 50 mg.m-3

nejvyšší pøípustná koncentrace (NPK-P): 100 mg.m-3

8.2. Omezování expozice:

8.2.1. Omezování expozice pracovníkù:

Ochrana dýchacích orgánù: pøi bìžné manipulaci žádné

Ochrana oèí: pøi bìžné manipulaci žádné

Ochrana rukou: pøi bìžné manipulaci žádné

Ochrana kùže: gumové nebo plastové rukavice

8.2.2. Omezování expozice životního prostøedí: žádné údaje

Datum vydání: 30.9.2005                                                                                                          Strana: 3

Datum revize: -

Název výrobku: COYOTE Antifreeze D

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Všeobecné informace

Skupenství (pøi 200C): kapalina

Barva:  èervená

Zápach (vùnì): bez výrazného zápachu

9.2. Dùležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpeènosti a životního prostøedí

Hodnota pH (1%ní vodný roztok): 8 - 9

Teplota (rozmezí teplot) varu: >1600C

Bod vzplanutí: 1230C

Hoølavost: není hoølavý

Meze výbušnosti : horní mez (%obj.): 15

dolní mez (%obj.): 3

Oxidaèní vlastnosti: nemá

Tenze par pøi 200C (ethylenglykol): 8 Pa

Hustota pøi 200C: 1125 kg/m3

Rozpustnost: ve vodì: rozpustný

v tucích (olej): nerozpustný

Rozdìlovací koeficient n-oktanol/voda: hodnota není známa

Viskozita kinematická pøi 200C: 20-30 mm2/s

Relativní hustota par (vzduch = 1): 2,14

Rychlost odpaøování: hodnota není známa

9.3. Další informace

Teplota vznícení (ethylenglykol): 4130C

10. Stabilita a reaktivita

10.1. Podmínky, kterým je tøeba zamezit: teploty nad 300C

10.2. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí pøijít do styku: silné žíraviny, silná oxidovadla

10.3. Nebezpeèné produkty rozkladu: nejsou známy

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita:

LD50 orálnì,potkan(mg/kg):   5840

LD50 orálnì, èlovìk(mg/kg):  1500

LD50  dermálnì, potkan (mg/kg): nesledována

LD50  inhalaènì, potkan (mg/kg): nesledována

Subchronická-chronická toxicita: nesledována

Senzibilizace: nezjištìna

Karcinogenita: nezjištìna

Mutagenita: nezjištìna

Toxicita pro reprodukci: nezjištìna

Datum vydání: 30.9.2005                                                                                                             Strana: 4

Datum revize: -

Název výrobku: COYOTE Antifreeze D

12. Ekologické informace

12.1. Ekotoxicita: akutní toxicita pro vodní organismy:

LC5096h,ryby: 2310 mg/l

LC5048h,dafnie: 368 mg/l

EC5072h,øasy: >100 mg/l

12.2. Mobilita: nejsou k dispozici žádné údaje

12.3. Persistence a rozložitelnost

Persistence: nejsou k dispozici žádné údaje

Rozložitelnost: produkt je snadno biologicky rozložitelný z více než 70%

12.4. Bioakumulaèní potenciál: nejsou k dispozici žádné údaje

13. Informace o zneškodòování

13.1. Bezpeèné zacházení s pøípravkem: viz èást 7 a 15.

13.2. Vhodné metody zneškodòování:

Zpùsoby zneškodòování pøípravku: spálení ve spalovnì odpadù. Kód odpadu: 200113 (komunální odpad- rozpouštìdla). Kategorie odpadu: N

Zpùsoby zneškodòování obalu: uložení do komunálního odpadu nebo prázdný obal do sbìru druhotných surovin. Kód odpadu: 200139 (komunální odpad – plasty). Kategorie odpadu: O

13.3. Právní pøedpisy o odpadech:  Zákon è. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znìní pozdìjších právních pøedpisù

Vyhláška è. 381/2001, kterou se stanoví katalog odpadù, ve znìní pozdìjších

právních pøedpisù

14. Informace pro pøepravu

pøípravek nepodléhá pøedpisùm pro pøepravu nebezpeèného zboží.

15. Informace o právních pøedpisech

Právní pøedpisy, které se vztahují na pøípravek: Zákon è. 356/2003 Sb. ve znìní pozdìjších právních pøedpisù.

Podle tìchto právních pøedpisù je pøípravek klasifikován jako nebezpeèný takto:

Zdraví škodlivý, Xn

R 22 Zdraví škodlivý

S 2-24/25-46 Uchovávejte mimo dosah dìtí.  Zamezte styku s kùží a oèima.Pøi požití okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznaèení

Názvy nebezpeèných složek: ethan-1,2-diol

16. Jiné informace

16.1. Seznam R-vìt, uvedených v bodì 2:   R 22 Zdraví škodlivý pøi požití.

Údaje obsažené v tomto bezpeènostním listì se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Údaje budou aktualizovány dle potøeby. Tento list není specifikací výrobku ani návodem k použití - ten je uveden na etiketì obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovìdnost za jiné než doporuèené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických pøedpisù odpovídá uživatel.

Zmìny oproti pøedchozímu vydání: -