1.	Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce

1.1	Chemický název látky / obchodní název pøípravku:	GLASKLAR - SPRAY

Èíslo CAS:		odpadá

Èíslo ES (EINECS): 	odpadá

Další názvy látky:	 	odpadá

1.2	Identifikace výrobce / dovozce:

1.21	Výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:		Einszett - Autopflegesysteme Werner Sauer GmbH

Místo podnikání nebo sídlo:		Industrieweg 9 -15

Nár.oznaèení/PSÈ/místo:			D-51429 Bergisch Gladbach

Identifikaèní èíslo:

Telefon:					02204 - 9494 - 0

Telex:

Fax:					02204 - 9494- 70

Nouzové telefonní èíslo:

1.22	Dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno:		Petr Jech

Místo podnikání nebo sídlo::		Husova 2518

Nár.oznaèení/PSÈ/místo:			440 01  Louny

Identifikaèní èíslo:			48020273

Telefon:					0395 / 65 42 77

Telex:

Fax:					0395 / 65 42 77

1.3	Nouzové telefonní èíslo:			Ing.Hanko Consulting,

Anny Letenské 11, 120 00 Praha 2

tel./fax.:	02 / 22252010

2.	Informace o složení látky nebo pøípravku

2.1	Chemická charakteristika výrobku: Pøípravek na bázi anionických tensidù, alkoholù, alkálií, aromatických látek a barviv.  Hnací plyn: propan/butan

2.2	Výrobek obsahuje tyto nebezpeèné látky:

2.21	Chemický název:					Anionické tenzidy

Obsah  v (%):					< 5

Èíslo CAS:					68891-38-3

Èíslo ES (EINECS):

Výstražný symbol nebezpeènosti:			Xi - dráždivý

R-vìty:						36/38

S-vìty:						26-28-37/39

2.22	Chemický název:					2-Propanol (Propan -2-ol isopropylalkohol)

Obsah  v (%):					15 - 30

Èíslo CAS:					67-63-0

Èíslo ES (EINECS):				200-661-7 / 603-003-00-0

Výstražný symbol nebezpeènosti:			F - vysoce hoølavý

R-vìty:						11

S-vìty:						(2-)7-16

2.23	Chemický název:					Propan

Obsah  v (%):					15 - 20

Èíslo CAS:					74-98-6

Èíslo ES (EINECS):				200-827-9 / 601-003-00-5

Výstražný symbol nebezpeènosti:			F+ - extrémnì hoølavý

R-vìty:						12

S-vìty:						(2-)9-16-33

2.24	Chemický název:					Butan

Obsah  v (%):					10 - 15

Èíslo CAS:					106-97-8

Èíslo ES (EINECS):				203-448-7 / 601-004-00-0

Výstražný symbol nebezpeènosti:			F+ - extrémnì hoølavý

R-vìty:						12

S-vìty:						(2-)9-16

3.	Údaje o nebezpeènosti látky nebo pøípravku

3.1	Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na zdraví èlovìka pøi používání látky / pøípravku:

vysoce hoølavý

3.2	Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na životní prostøedí pøi používání látky / pøípravku:

3.3	Možné nesprávné použití látky / pøípravku:

vysoce hoølavý

3.4	Další údaje:

neuvedeny

4.	Pokyny pro první pomoc

4.1	Všeobecné pokyny: Možné pøíznaky: žaludeèní a støevní potíže.

4.2	Pøi nadýchání: Dopravit postiženého na èerstvý vzduch, zajistit klid, pøi pøetrvávajících potížích vyhledat lékaøe.

4.3	Pøi styku s kùží: Omýt velkým množstvím vody a mýdlem.

4.4	Pøi zasažení oèí: Ihned dùkladnì propláchnout velkým množstvím vody, konzultovat s lékaøem.

4.5	Pøi požití: Ústa dùkladnì vypláchnout vodou, nevyvolávat zvracení a pøivolat lékaøe

4.6	Další údaje: Neuvedeny

5.	Opatøení pro hasební zásah

5.1	Vhodná hasiva: Vodní mlha, CO2, hasící prášek nebo pìna odolávající alkoholu.

5.2	Nevhodná hasiva: 	Plný proud vody

5.3	Zvláštní nebezpeèí:	Látka vysoce hoølavá

5.4	Zvláštní ochranné prostøedky pro hasièe: Pøístroj na ochranu dýchání nezávislý na okolním vzduchu

5.5	Další údaje: Je možný rozklad, nárùst tlaku a prasknutí nádob. Ohrožené nádoby pøi požáru chladit vodou

6.	Opatøení v pøípadì náhodného úniku

6.1	Bezpeènostní opatøení pro ochranu osob: Zabránit možnosti  nadechnutí pøípravku. V pøípadì nutnosti vymìnit zasažený odìv, odstranit všechny zápalné zdroje. Nenechávat v blízkosti zápalných zdrojù.

6.2	Bezpeènostní opatøení pro ochranu životního prostøedí: Zabránit proniknutí pøípravku do povrchových a podzemních vod.

6.3	Doporuèené metody èištìní a zneškodnìní: Zachytit materiálem, který váže tekutinu (písek, zemina, univerzální zachycující prostøedek). Zachycený materiál sbírat a likvidovat podle pøedpisù.

6.4	Další údaje:	neuvedeny

7.	Pokyny pro zacházení a skladování

7.1	Pokyny pro zacházení:

Pøi aplikaci pøípravku bynemìla teplota pøesáhnout 500 C. Postarat se o dobré vìtrání / odsávání místnosti. Udržovat mimo dosah zápalných zdrojù - nekouøit. Nádobu neotvírat násilím.

7.2	Pokyny pro skladování:

Pøípravek nesmí být vystaven zahøátí nad 500 C. Skladovat v pùvodních, dobøe uzavøených obalech mimo dosah zápalných zdrojù a zdrojù tepla.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob

8.1	Technická opatøení: Neuvedena

8.2	Kontrolní parametry: Vztahující se k pracovišti

è.CAS	    	Oznaèení látky	  	 Druh	    	Hodnota    	Jednotka

67-63-0	2- Propanol	       	 NPK-P		      980           	mg/m3

8.3	Osobní ochranné prostøedky:

8.3.1	Ochrana dýchacích orgánù: není potøebná. Nutno zabránit vdechování par a úniku plynných fází z pøípravku do ovzduší místnosti, zajistit její dobré a úèinné vìtrání

8.3.2	Ochrana oèí: není potøebná

8.3.3	Ochrana rukou:  není potøebná

8.3.4	Ochrana pokožky / tìla: není potøebná.

8.4	Další údaje: Všeobecná ochrana: pøed pøestávkami a na konci práce si omýt ruce a ošetøit vhodným ochranným krémem.

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1	Skupenství (pøi 20 oC):				kapalné

9.2	Barva:						svìtlý jako voda

9.3	Zápach (vùnì):					èerstvá

9.4	Hodnota pH neøedìný (pøi 20 oC):

9.4.1.	Hodnota pH 1% (pøi 20 oC):

9.5	Teplota (rozmezí teplot) tání (oC):

9.6	Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):			cca 56

9.7	Bod vzplanutí (oC):				4

9.8	Hoølavost: zápalná teplota (oC):			535

9.9	Samozápalnost:

9.10	Mez výbušnosti: horní mez (% obj.):

dolní mez (% obj.):

9.11	Oxidaèní vlastnosti:

9.12	Tenze par (pøi oC) mbar:				pøi 20 oC	cca 30

9.13	Hustota (pøi oC):					pøi 20 oC	cca 0,835 g/cm3

9.14	Rozpustnost (pøi oC):

- ve vodì:					pøi 20 oC	mírnì smísitelný

- v tucích: (vèetnì specifikace oleje): 		nezjištìno

9.15	Rozdìlovací koeficient n-oktanol / voda:

9.16	Další údaje: 	- zápalná teplota (oC):		535

- viskozita mPas (pøi 20 oC): 	< 10

10.	Stabilita a reaktivita

10.1	Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Pøi skladování a zacházení podle urèení nedochází k rozkladu.

10.2	Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Zahøátí nad 50 0C

10.3	Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí pøijít do styku: V pøedpokládané oblasti použití nejsou známy.

10.4	Nebezpeèné rozkladné produkty: Nejsou známy.

10.5	Další údaje: Vyvarovat se tepla, jisker, plamenù. Pøi zvyšování tlaku je nebezpeèí prasknutí a výbuchu

11.	Toxikologické údaje

11.1	Akutní toxicita: Hodnoty LD/LC50, které jsou relevantní pro zaøazení:

Složka			Druh			Hodnota		Zvíøe

2-Propanol		orálnì			5840 mg/kg		potkan

Na pokožku:		odmaš�ující úèinek

Na oko:			slabý

Senzibilace:		nejsou dosud známy žádné negativní úèinky

11.2	Subchronická / chronická toxicita: 	nezjištìna

11.3	Senzibilizace: 				není znám žádný senzibilizaèní úèinek

11.4	Karcinogenita: 				nezjištìno

11.5	Mutagenita: 				nezjištìno

11.6	Toxicita pro reprodukci: 			nezjištìno

11.7	Zkušenosti u èlovìka: 			nebyly zjištìny nepøíznivé úèinky

11.8	Provedení zkoušek na zvíøatech:

11.9	Další údaje: 				neuvedeny

12.	Ekologické informace:

12.1	Akutní toxicita pro vodní organismy:

12.2	Rozložitelnost: > schopnost biologického odbourání slabá / prùmìrná

12.3	Toxicita pro ostatní prostøedí:

12.4	Další údaje:

12.5	CHSK:

12.6	BSK:

12.7	Další údaje: neobsahuje žádné slouèeniny AOX ani tìžké kovy

13.	Informace o zneškodòování

13.1	Zpùsoby zneškodòování látky / pøípravku: Nelikvidovat spoleènì s odpadem z domácností. Nesmí se dostat do kanalizace, pùdy a vody. Konsultovat s výrobcem.

13.2	Zpùsoby zneškodòování kontaminovaného obalu:

Vyprázdnìné nádoby pøedat na recyklaci.  Nádobu neotvírat násilím.

13.3	Další údaje:

14.	Informace pro pøepravu

14.1	Pozemní pøeprava

ADR/RID: 	 			Tøída:	2		Èíslice / písmeno:	5/F

Výstražná tabule:						Èíslo UN:

Poznámka:

14.2	Vnitrozemská vodní pøeprava:

ADN/ADNR:				Tøída:	2		Èíslice / písmeno:	5/F

Kategorie:

14.3	Námoøní pøeprava:	odpadá

14.4	Letecká pøeprava:

ICAO/IATA:				Tøída:	2.1		Èíslo UN:		1950

14.5	Poznámky: Oznaèení zboží: 1950 Balení stlaèeného plynu (obsahuje Propan / Butan))

14.6	Další údaje:  UN 1950 Aerosol

15.	Informace o právních pøedpisech

15.1	Právní pøedpisy, které se vztahují na látku / pøípravek: Oznaèení  pøípravku podle zákona è.157/1998 Sb. a è.352/1999 Sb.:

Symbol oznaèující nebezpeèí na etiketì: 	F - vysoce hoølavý

Nebezpeèná látka: 			Anionické tenzidy, Isopropylalkohol, propan/butan

R-vìty:		R 11		Vysoce hoølavý

S-vìty:		S 2 		Uchovávejte mimo dosah dìtí

S 9		Uchovávejte obal na dobøe vìtraném místì

S 16		Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení - Zákaz kouøení

S 24/25	Zamezte styku s kùží a oèima

S 29		Nevylévejte do kanalizace

S 33		Proveïte preventivní opatøení proti výbojùm statické elektøiny

15.1.1. Smìrnice pro aerosol:

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraòte pøed sluneèním záøením a teplotami nad 50 0C. I po použití neotvírat násilím èi spalovat. Nestøíkat proti plameni nebo na žhavý pøedmìt. Nedávat do blízkosti zápalných zdrojù, nekouøit. Nesmí se dostat do rukou dìtem. Bez dostateèného vìtrání je možné vytváøení výbušných smìsí.

16.	Další informace:

Bezpeènostní list obsahuje údaje potøebné pro zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a ochrany životního prostøedí. Uvedené údaje odpovídají souèasnému stavu vìdomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními pøedpisy. Nemohou být považovány za záruku kvality výrobku a jeho použitelnosti pro konkrétní aplikaci.