1.	Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce

1.1	Chemický název látky / obchodní název pøípravku:	SCHEIBENKLAR II

Prostredek na cištení skel II

Èíslo CAS:		odpadá

Èíslo ES (EINECS): 	odpadá

Další názvy látky:	 	odpadá

1.2	Identifikace výrobce / dovozce:

1.21	Výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:			Einszett - Autopflegesysteme Werner Sauer

GmbH

Místo podnikání nebo sídlo:			Industrieweg 9 -15

Nár.oznaèení/PSÈ/místo:			D-51429 Bergisch Gladbach

Identifikaèní èíslo:

Telefon:					02204 - 9494 - 0

Telex:

Fax:					02204 - 9494- 70

Nouzové telefonní èíslo:

1.22	Dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno:			Petr Jech

Místo podnikání nebo sídlo::			Husova 2518

Nár.oznaèení/PSÈ/místo:			440 01  Louny

Identifikaèní èíslo:				48020273

Telefon:					0395 / 65 42 77

Telex:

Fax:					0395 / 65 42 77

1.3	Nouzové telefonní èíslo:			Ing.Hanko Consulting,

Anny Letenské 11, 120 00 Praha 2

tel./fax.:	02 / 22252010

2.	Informace o složení látky nebo pøípravku

2.1	Chemická charakteristika výrobku: Pøípravek na bázi anionických tensidù, glykolù, alkoholù a barviv.

2.2	Výrobek obsahuje tyto nebezpeèné látky:

2.21	Chemický název:					Anionické tenzidy

Obsah  v (%):					< 5

Èíslo CAS:					68891-38-3

Èíslo ES (EINECS):

Výstražný symbol nebezpeènosti:			Xi - dráždivý

R-vìty:						36/38

S-vìty:						26-28-37/39

2.22	Chemický název:					2-Propanol (Propan -2-ol isopropylalkohol)

Obsah  v (%):					15 - 30

Èíslo CAS:					67-63-0

Èíslo ES (EINECS):				200-661-7 / 603-003-00-0

Výstražný symbol nebezpeènosti:			F - vysoce hoølavý

R-vìty:						11

S-vìty:						(2-)7-16

3.	Údaje o nebezpeènosti látky nebo pøípravku

3.1	Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na zdraví èlovìka pøi používání látky / pøípravku:

vysoce hoølavý

3.2	Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na životní prostøedí pøi používání látky / pøípravku:

3.3	Možné nesprávné použití látky / pøípravku:

vysoce hoølavý

3.4	Další údaje:

neuvedeny

4.	Pokyny pro první pomoc

4.1	Všeobecné pokyny: Možné pøíznaky: žaludeèní a støevní potíže.

4.2	Pøi nadýchání: Dopravit postiženého na èerstvý vzduch, zajistit klid, pøi pøetrvávajících potížích vyhledat lékaøe.

4.3	Pøi styku s kùží: Opláchnout vodou.

4.4	Pøi zasažení oèí: Ihned dùkladnì propláchnout velkým množstvím vody, konzultovat s lékaøem.

4.5	Pøi požití: Ústa vypláchnout vodou, pít vodu a pøivolat lékaøe

4.6	Další údaje: Neuvedeny

5.	Opatøení pro hasební zásah

5.1	Vhodná hasiva: Vodní mlha, CO2, hasící prášek nebo pìna odolávající alkoholu.

5.2	Nevhodná hasiva: 	Plný proud vody

5.3	Zvláštní nebezpeèí:

Látka vysoce hoølavá

5.4	Zvláštní ochranné prostøedky pro hasièe: Pøístroj na ochranu dýchání nezávislý na okolním vzduchu

5.5	Další údaje: Je možný rozklad, nárùst tlaku a prasknutí nádob. Ohrožené nádoby pøi požáru chladit vodou

6.	Opatøení v pøípadì náhodného úniku

6.1	Bezpeènostní opatøení pro ochranu osob: Zabránit možnosti  nadechnutí pøípravku. V pøípadì nutnosti vymìnit zasažený odìv, odstranit všechny zápalné zdroje. Nenechávat v blízkosti zápalných zdrojù.

6.2	Bezpeènostní opatøení pro ochranu životního prostøedí: Zabránit proniknutí pøípravku do povrchových a podzemních vod.

6.3	Doporuèené metody èištìní a zneškodnìní: Zachytit materiálem, který váže tekutinu (písek, zemina, univerzální zachycující prostøedek). Zachycený materiál sbírat a likvidovat podle pøedpisù.

6.4	Další údaje:	Neuvedeny

7.	Pokyny pro zacházení a skladování

7.1	Pokyny pro zacházení:

Postarat se o dobré vìtrání / odsávání místnosti. Udržovat mimo dosah zápalných zdrojù - nekouøit.

7.2	Pokyny pro skladování:

Pøípravek nesmí být vystaven zahøátí nad 700 C. Skladovat v pùvodních, dobøe uzavøených obalech mimo dosah zápalných zdrojù, zdrojù tepla a silných oxidaèních prostøedkù.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob

8.1	Technická opatøení: Neuvedena

8.2	Kontrolní parametry: Vztahující se k pracovišti

è.CAS	    	Oznaèení látky	  	 Druh	    	Hodnota    	Jednotka

67-63-0		2- Propanol	       	 NPK-P		      980           	mg/m3

8.3	Osobní ochranné prostøedky:

8.3.1	Ochrana dýchacích orgánù: není potøebná. Nutno zabránit vdechování par a úniku plynných fází z pøípravku do ovzduší místnosti, zajistit její dobré a úèinné vìtrání

8.3.2	Ochrana oèí:  doporuèují se ochranné brýle

8.3.3	Ochrana rukou:  není potøebná

8.3.4	Ochrana pokožky / tìla: Kontaminovaný odìv vymìnit za èistý. Doporuèuje se gumová zástìra.

8.4	Další údaje: Všeobecná ochrana: pøed pøestávkami a na konci práce si omýt ruce a ošetøit vhodným ochranným krémem.

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1	Skupenství (pøi 20 oC):				kapalné

9.2	Barva:						modrý

9.3	Zápach (vùnì):					po alkoholu

9.4	Hodnota pH neøedìný (pøi 20 oC):			11

9.4.1.	Hodnota pH 1% (pøi 20 oC):				9.5

9.5	Teplota (rozmezí teplot) tání (oC):

9.6	Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):			cca 70

9.7	Bod vzplanutí (oC):					32

9.8	Hoølavost: zápalná teplota (oC):			425

9.9	Samozápalnost:

9.10	Mez výbušnosti: horní mez (% obj.):			19

dolní mez (% obj.):			3,3

9.11	Oxidaèní vlastnosti:

9.12	Tenze par (pøi oC) mbar:				pøi 20 oC	cca 40

9.13	Hustota (pøi oC):					pøi 20 oC	cca 0,964 g/cm3

9.14	Rozpustnost (pøi oC):

- ve vodì:						pøi 20 oC	smísitelný bez omezení

- v tucích: (vèetnì specifikace oleje): 			nezjištìno

9.15	Rozdìlovací koeficient n-oktanol / voda:

9.16	Další údaje: 	- zápalná teplota (oC):		425

- viskozita mPas (pøi 20 oC): 		< 10

10.	Stabilita a reaktivita

10.1	Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Pøi skladování a zacházení podle urèení nedochází k rozkladu.

10.2	Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Zahøátí nad 70 0C

10.3	Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí pøijít do styku: Silné oxidaèní prostøedky.

10.4	Nebezpeèné rozkladné produkty: Nejsou známy.

10.5	Další údaje:	Vyvarovat se tepla, jisker, plamenù.

11.	Toxikologické údaje

11.1	Akutní toxicita: Hodnoty LD/LC50, které jsou relevantní pro zaøazení:

Složka			Druh			Hodnota			Zvíøe

2-Propanol		orálnì			5840 mg/kg		potkan

Na pokožku:		odmaš�ující úèinek

Na oko:			slabý

Senzibilace:		nejsou dosud známy žádné negativní úèinky

11.2	Subchronická / chronická toxicita: 		nezjištìna

11.3	Senzibilizace: 				není znám žádný senzibilizaèní úèinek

11.4	Karcinogenita: 				nezjištìno

11.5	Mutagenita: 				nezjištìno

11.6	Toxicita pro reprodukci: 			nezjištìno

11.7	Zkušenosti u èlovìka: 			nebyly zjištìny nepøíznivé úèinky

11.8	Provedení zkoušek na zvíøatech:

11.9	Další údaje: 				neuvedeny

12.	Ekologické informace:

12.1	Akutní toxicita pro vodní organismy:

12.2	Rozložitelnost: >více než 95% lze snadno biologicky odbourat

12.3	Toxicita pro ostatní prostøedí:

12.4	Další údaje:

12.5	CHSK:

12.6	BSK:

12.7	Další údaje: neobsahuje žádné slouèeniny AOX ani tìžké kovy

13.	Informace o zneškodòování

13.1	Zpùsoby zneškodòování látky / pøípravku: Nelikvidovat spoleènì s odpadem z domácností. Nesmí se dostat do kanalizace, pùdy a vody. Konsultovat s výrobcem.

13.2	Zpùsoby zneškodòování kontaminovaného obalu:

Vyprázdnìné nádoby pøedat na recyklaci.

13.3	Další údaje:

14.	Informace pro pøepravu

14.1	Pozemní pøeprava

ADR/RID: 	 			Tøída:	3		Èíslice / písmeno:	31/c

Výstražná tabule:						Èíslo UN:

Poznámka:

14.2	Vnitrozemská vodní pøeprava:

ADN/ADNR:				Tøída:	3		Èíslice / písmeno:	31/c

Kategorie:

14.3	Námoøní pøeprava:	odpadá

14.4	Letecká pøeprava:

ICAO/IATA:				Tøída:	3		Èíslo UN:		1987

14.5	Poznámky: Oznaèení zboží: 1987 Alkoholy, vznìtlivé (obsahuje isopropylalkohol)

14.6	Další údaje:

15.	Informace o právních pøedpisech

15.1	Právní pøedpisy, které se vztahují na látku / pøípravek: Oznaèení  pøípravku podle zákona è.157/1998 Sb. a è.352/1999 Sb.:

Symbol oznaèující nebezpeèí na etiketì: 	žádné

Nebezpeèná látka: 			Anionické tenzidy, Isopropylalkohol

R-vìty:		R 10		Hoølavý

S-vìty:		S 2 		Uchovávejte mimo dosah dìtí

S 7		Uchovávejte obal tìsnì uzavøený

S 16		Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení - Zákaz kouøení

S 24/25		Zamezte styku s kùží a oèima

16.	Další informace:

Bezpeènostní list obsahuje údaje potøebné pro zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a ochrany životního prostøedí. Uvedené údaje odpovídají souèasnému stavu vìdomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními pøedpisy. Nemohou být považovány za záruku kvality výrobku a jeho použitelnosti pro konkrétní aplikaci.