1.	Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce

1.1	Chemický název látky / obchodní název pøípravku: 		SILICON - SPRAY

Èíslo CAS:		odpadá

Èíslo ES (EINECS): 	odpadá

Další názvy látky:	 	odpadá

1.2	Identifikace výrobce / dovozce:

1.21	Výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:		Einszett - Autopflegesysteme Werner Sauer

GmbH  & Co

Místo podnikání nebo sídlo:		Industrieweg 9 -15

Nár. oznaèení/PSÈ/místo:			D-51429 Bergisch Gladbach

Identifikaèní èíslo:

Telefon:					02204 - 9494 - 0

Telex:

Fax:					02204 - 9494- 70

Nouzové telefonní èíslo:

1.22	Dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno:		Petr Jech

Místo podnikání nebo sídlo::		Husova 2518

Nár. oznaèení/PSÈ/místo:			440 01  Louny

Identifikaèní èíslo:			48020273

Telefon:					0395 / 65 42 77

Telex:

Fax:					0395 / 65 42 77

1.3	Nouzové telefonní èíslo:			Ing. Hanko Consulting,

Anny Letenské 11, 120 00 Praha 2

tel./fax.:	02 / 22252010

2.	Informace o složení látky nebo pøípravku

2.1	Chemická charakteristika výrobku: Pøípravek na bázi alkoholu, alifatických a naftenických uhlovodíkù s komponenty pro ošetøení, barvivy a aromatickými látkami. Hnací plyn: CO2

2.2	Výrobek obsahuje tyto nebezpeèné látky:

2.21	Chemický název:				Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Obsah  v (%):				>30

Èíslo CAS:				64742-49-0

Èíslo ES (EINECS):			265-151-9 / 649-328-00-1

Výstražný symbol nebezpeènosti:		F - vysoce hoølavý, Xn - zdraví škodlivý

R-vìty:					11-65

S-vìty:					23, 24/25

2.22	Chemický název:				2-Propanol (Propan -2-ol isopropylalkohol)

Obsah  v (%):				<5

Èíslo CAS:				67-63-0

Èíslo ES (EINECS):			200-661-7 / 603-003-00-0

Výstražný symbol nebezpeènosti:		F - vysoce hoølavý

R-vìty:					11

S-vìty:					(2-)7-16

3.	Údaje o nebezpeènosti látky nebo pøípravku

3.1	Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na zdraví èlovìka pøi používání látky / pøípravku:

Vysoce hoølavý

3.2	Nejzávažnìjší nepøíznivé úèinky na životní prostøedí pøi používání látky / pøípravku:

Slabì ohrožuje vody

3.3	Možné nesprávné použití látky / pøípravku:

Vysoce hoølavý, udržovat mimo dosah zápalných zdrojù. Nekouøit.

3.4	Další údaje:

neuvedeny

4.	Pokyny pro první pomoc

4.1	Všeobecné pokyny: Pøípravek obsahuje odaromatizovanou benzín. frakci (ropnou)  s obsahem benzenu << 0.1%. Vysoce hoølavý. Pøi spolknutí / zvracení mùže dojít ke vdechnutí do plic - nebezpeèí udušení

4.2	Pøi nadýchání: Dopravit postiženého na èerstvý vzduch, zajistit klid, pøi pøetrvávajících potížích vyhledat lékaøe.

4.3	Pøi styku s kùží: Ihned omýt velkým množstvím vody a mýdlem.

4.4	Pøi zasažení oèí: Ihned vymývat oèi proudem èisté vody, konzultovat s lékaøem

4.5	Pøi požití: Nevyvolávat zvracení, pøi trvajíích obtížích pøivolat lékaøe

4.6	Další údaje: Neuvedeny

5.	Opatøení pro hasební zásah

5.1	Vhodná hasiva: Vodní mlha, CO2, hasící prášek nebo pìna odolávající alkoholu.

5.2	Nevhodná hasiva: 	Plný proud vody

5.3	Zvláštní nebezpeèí:

Látka vysoce hoølavá

5.4	Zvláštní ochranné prostøedky pro hasièe: Pøístroj na ochranu dýchání nezávislý na okolním vzduchu

5.5	Další údaje: Je možný rozklad, nárùst tlaku a prasknutí nádob. Ohrožené nádoby pøi požáru chladit vodou

6.	Opatøení v pøípadì náhodného úniku

6.1	Bezpeènostní opatøení pro ochranu osob: Zabránit možnosti nadechnutí pøípravku. V pøípadì nutnosti vymìnit zasažený odìv, odstranit všechny zápalné zdroje.

6.2	Bezpeènostní opatøení pro ochranu životního prostøedí: Zabránit proniknutí pøípravku do povrchových a podzemních vod.

6.3	Doporuèené metody èištìní a zneškodnìní: Zachytit materiálem, který váže tekutinu (písek, zemina, univerzální zachycující prostøedek). Zachycený materiál sbírat a likvidovat podle pøedpisù.

6.4	Další údaje:	neuvedeny

7.	Pokyny pro zacházení a skladování

7.1	Pokyny pro zacházení:

Dbát pokynù uvedených na etiketì. Pøi aplikaci pøípravku by nemìla teplota pøesáhnout 500 C. Postarat se o dobré vìtrání / odsávání místnosti.

7.2	Pokyny pro skladování:

Skladovat v pùvodních, dobøe uzavøených obalech mimo dosah zápalných zdrojù a zdrojù tepla.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob

8.1	Technická opatøení: Neuvedena

8.2	Kontrolní parametry: Vztahující se k pracovišti

è.CAS	    	Oznaèení látky	  	 Druh	    	Hodnota    	Jednotka

67-63-0	2- Propanol	       	 NPK-P		      980         	mg/m3

8.3	Osobní ochranné prostøedky:

8.3.1	Ochrana dýchacích orgánù: není potøebná. Nutno zabránit vdechování par a úniku plynných fází z pøípravku do ovzduší místnosti, zajistit její dobré a úèinné vìtrání

8.3.2	Ochrana oèí:  doporuèují se ochranné brýle

8.3.3	Ochrana rukou:  doporuèují se ochranné rukavice

8.3.4	Ochrana pokožky / tìla: gumová zástìra. Kontaminovaný odìv vymìnit za èistý.

8.4	Další údaje: Všeobecná ochrana: pøed pøestávkami a na konci práce si omýt ruce a ošetøit vhodným ochranným krémem.

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1	Skupenství (pøi 20 oC):				kapalné / aerosol

9.2	Barva:						vodnatá

9.3	Zápach (vùnì):					po alkoholu

9.4	Hodnota pH neøedìný (pøi 20 oC):

9.4.1.	Hodnota pH 1% (pøi 20 oC):

9.5	Teplota (rozmezí teplot) tání (oC):

9.6	Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):			cca 70

9.7	Bod vzplanutí (oC):				<-10

9.8	Hoølavost: zápalná teplota (oC):			250

9.9	Samozápalnost:

9.10	Mez výbušnosti: horní mez (% obj.):		7,0

dolní mez (% obj.):		1,1

9.11	Oxidaèní vlastnosti:

9.12	Tenze par (pøi oC) mbarù:				pøi 20 oC	cca 210

9.13	Hustota (pøi oC):					pøi 20 oC	cca 0,704 g/cm3

9.14	Rozpustnost (pøi oC):

- ve vodì:					pøi 20 oC

- v tucích: (vèetnì specifikace oleje): 		nezjištìno

9.15	Rozdìlovací koeficient n-oktanol / voda:

9.16	Další údaje: 	- zápalná teplota (oC):		250

- viskozita mPas (pøi 20 oC): 	< 10

10.	Stabilita a reaktivita

10.1	Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Pøi skladování a zacházení podle urèení nedochází k rozkladu.

10.2	Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Zahøátí nad 50 0C

10.3	Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí pøijít do styku: V pøedpokládané oblasti použití nejsou známy.

10.4	Nebezpeèné rozkladné produkty: Nejsou známy.

10.5	Další údaje: Vyvarovat se tepla, jisker, plamenù. Pøi zvyšování tlaku je nebezpeèí prasknutí nádob a výbuchu

11.	Toxikologické údaje

11.1	Akutní toxicita: Hodnoty LD/LC50, které jsou relevantní pro zaøazení:

Benzínová frakce (ropná)		orálnì		>2000 mg/kg		krysa

Relativnì nejedovatý / odmaš�ující

Na pokožku:		odmaš�ující úèinek

Na oko:			slabý

Senzibilace:		nejsou dosud známy žádné negativní úèinky

11.2	Subchronická / chronická toxicita: 	nezjištìna

11.3	Senzibilizace: 				není znám žádný senzibilizaèní úèinek

11.4	Karcinogenita: 				nezjištìno

11.5	Mutagenita: 				nezjištìno

11.6	Toxicita pro reprodukci: 			nezjištìno

11.7	Zkušenosti u èlovìka: 			nebyly zjištìny nepøíznivé úèinky

11.8	Provedení zkoušek na zvíøatech:     	viz. bod 11.1

11.9	Další údaje: 				neuvedeny

12.	Ekologické informace:

12.1	Akutní toxicita pro vodní organismy:

12.2	Rozložitelnost: schopnost biologického odbourání prùmìrná

12.3	Toxicita pro ostatní prostøedí:

12.4	Další údaje:

12.5	CHSK:

12.6	BSK:

12.7	Další údaje: neobsahuje žádné slouèeniny AOX ani tìžké kovy

13.	Informace o zneškodòování

13.1	Zpùsoby zneškodòování látky / pøípravku: Nelikvidovat spoleènì s odpadem z domácností. Nesmí se dostat do kanalizace, pùdy a vody. Konzultovat s výrobcem.

13.2	Zpùsoby zneškodòování kontaminovaného obalu:

Nádobu neotvírat násilím. Vyprázdnìné nádoby pøedat na recyklaci. Konzultovat s dodavatelem.

13.3	Další údaje:

14.	Informace pro pøepravu

14.1	Pozemní pøeprava

ADR/RID: 	 			Tøída:	2		Èíslice / písmeno:	5/F

Výstražná tabule:						Èíslo UN:

Poznámka:

14.2	Vnitrozemská vodní pøeprava:

ADN/ADNR:	  			Tøída:	2		Èíslice / písmeno:	5/F

Kategorie:

14.3	Námoøní pøeprava:	odpadá

14.4	Letecká pøeprava:

ICAO/IATA:				Tøída:	2.1		Èíslo UN:		1950

14.5	Poznámky: Oznaèení zboží: 1950 Balení stlaèeného plynu (obsahuje uhlovodíky C6-C7)

14.6	Další údaje: UN 1950 Aerosol

15.	Informace o právních pøedpisech

15.1	Právní pøedpisy, které se vztahují na látku / pøípravek: Oznaèení  pøípravku podle zákona è.157/1998 Sb. a è.352/1999 Sb.:

Symbol oznaèující nebezpeèí na etiketì: 	F - vysoce hoølavý

Nebezpeèná látka: 			Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, 						2-Propanol

R-vìty:		R 11		Vysoce hoølavý

S-vìty:		S 2 		Uchovávejte mimo dosah dìtí

S 7		Uchovávejte obal tìsnì uzavøený

S 16		Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení - Zákaz kouøení

15.1.1. Smìrnice pro aerosol:

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraòte pøed sluneèním záøením a teplotami nad 50 0C. I po použití neotvírat násilím èi spalovat. Nestøíkat proti plameni nebo na žhavý pøedmìt. Nedávat do blízkosti zápalných zdrojù, nekouøit. Nesmí se dostat do rukou dìtem. Bez dostateèného vìtrání je možné vytváøení výbušných smìsí.

16.	Další informace:

Bezpeènostní list obsahuje údaje potøebné pro zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a ochrany životního prostøedí. Uvedené údaje odpovídají souèasnému stavu vìdomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními pøedpisy. Nemohou být považovány za záruku kvality výrobku a jeho použitelnosti pro konkrétní aplikaci.