- Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1. Obchodní název přípravku			WD - 40 Bulk Liquid

1.2. Doporučený účel použití přípravku:		přípravek je mazivo

1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno:		WD - 40 Company Ltd. 
	Místo podnikání nebo sídlo: 		P.O.Box 440
							Milton Keynes 
							MK11 3LF Velká Británie

Telefon:					 +44 1908 560808

Fax:						 +44 1908 564093

1.4. Identifikace výrobce/dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno: 		Walmsley Enterprises Int´l s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: 			Kutnohorská 11/57

109 00 Praha 10

Identifikační číslo:				 IČO: 43873588

Telefon: 					272 700 530

Fax: 						272 700 531

1.5. Nouzové telefonní číslo: 			Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 							128 08 Praha 2, telefon (24 hodin denně)

224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

- Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto  látky:

Chemický název 		 CAS 		ES (EINECS)	 Obsah v (%)	Výstražný symbol    R-věta:

nebezpečnosti    	      S-věta:

lehké ropné destiláty	64742-48-9	265-150-3	  67		Xn	       	R10, R65,R66

hydrogenovaný

těžký minerální olej	64742-65-0	265-169-7	   21

- Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávaznější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

R10	Hořlavý

R 65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R 66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže

Na základě stanovení NTP,IARC a OSHA přípravek není kancerogenní

- Pokyny pro první pomoc:

  - Při nadýchání:

Zajistěte přísun čerstvého vzduchu a pokud je nutno zajistěte umělou ventilaci.

V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

  - Při styku s kůží:

Okamžitě umyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte.

  - Při zasažení očí:

Oplachujte otevřené oko několik minut tekoucí vodou. Pokud symptomy přetrvávají 	konzultujte s lékařem.

  - Při požití:

Nevyvolávejte zvracení, zajistěte okamžitě lékařskou pomoc .Sledujte pacienta v 	případě, že začne mít bolesti břicha či začne zvracet. Snažte se ho udržet při vědomí a 	snažte se mu zabránit vdechnutí zvratků do plic.

- Opatření pro hasební zásah

  - Vhodná hasiva:

CO2, prášek, pěna, nepoužívejte vodu

  - Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

Použijte dýchací přístroj.

- Opatření v případě náhodného úniku

  - Bezpečnostní opatření:

Používejte osobní ochranné pomůcky a odveďte nechráněné osoby s dosahu.

  - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte proniknutí do kanalizace, výkopů  a sklepů .

  - Doporučené metody čištění a zneškodnění

Adsorbujte na vhodný sorbent (písek, diatomit, verminkulit, piliny).

Likvidujte kontaminovaný materiál podle kapitoly 13.

Zajistěte vhodnou ventilaci . Prázdné nádobky neodhazujte do ohně.

- Pokyny pro zacházení a skladování

  - Pokyny pro zacházení:	Při práci s přípravkem nekuřte, používejte standard ní ochranné pomůcky, rukavice , brýle. Manipulaci provádějte na dobře větraném místě..

  - Pokyny pro skladování: 	Skladujte odděleně od zdrojů zapálení v dobře větraných prostorách. Nekuřte. Uchovávejte obaly těsně uzavřené. Žádné zvláštní další podmínky nejsou vyžadovány.

- Kontrola expozice a ochrana osob

  - Technická opatření:

Při práci nekuřte. Nevdechujte výpary,

8.2. Kontrolní parametry:	 limity expozice

|  | 8 hodinový TWA úsek | 10 min. úsek |
| --- | --- | --- |
|  | PPM | mgm -3 | PPM | mgm –3 |
| lakový benzín | 100 | 575 | 125 | 720 |
| Minerální olej | -- | 5 | -- | -- |

8.3. Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: 	V případě krátké expozice nebo nízkého znečištění, 					použijte respirátor. V případě intenzivní nebo dlouhé 					expozice použijte dýchací přístroj. Doporučuje se 						vhodný ochranný respirátor, v případě nedostatečného 					větrání.

Ochrana očí: 			Utěsněné brýle

Ochrana rukou: 		Ochranné rukavice.

Ochrana těla:			Ochranný oděv.

- Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 st.C):			kapalina

Barva:						lehce nahnědlá

Zápach (vůně)					jemný charakteristický

Teplota (rozmezí teplot)tání (st.C):		nestanoven

Teplota (rozmezí teplot) varu (st.C):		149

Bod vzplanutí (st.C):				44 (otevřený kelímek)

Teplota zapálení (st.C)			400

Samozápalnost:				není samozápalný

Meze výbušnosti : 	horní mez (%obj.):	8

dolní mez (%obj.):	0.6%

Hustota (při 21 st.C):				0.818 g/cm3

Viskozita :

- kinematická 22stC				2 - 3 mm2/sec

Tlak par					100 psi

Rozpustnost (při st.C):

- ve vodě					nerozpustný

Těkavé podíly (hm.)				78%

- Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:

Žádné rozkladné produkty, pokud je používán dle 	specifikace

Nebezpečné rozkladné produkty:

Termální rozklad uvolňuje oxidy uhlíku

Přípravek je neslučitelný se silnými oxidovadly.

- Toxikologické informace

Akutní toxicita

Orální toxicita:		LD50	>5 g/kg (krysa)

Primární dráždivý efekt:

na kůži:	Může působit přesušení a rozpraskání kůže

na oči:		Může dráždit oči

Další údaje:

Produkt má následující riziko podle kalkulační metody uvedené pro přípravky:

Zdraví škodlivý:při požití může vyvolat poškození plic

- Ekologické informace

Další údaje:

Přípravek obecně není rizikem pro vodní organizmy.

Přípravek je biologicky odbouratelný (84% během 28 dnů)

- Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem. Nelikvidujte do kanalizace.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Likvidace by měla odpovídat místním předpisům. Obaly nemusí být čištěny před 	likvidací a měly by být likvidovány podobně jako samotný produkt.

- Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID			Třída:  3			Číslice/písmeno:

obalová skupina		III

Výstražná tabule:		30				Číslo UN:	1268

Poznámka:			Ropné destiláty n.o.s.(Nafta)

Námořní přeprava		Třída:				Číslo UN:		Typ obalu:

IMDG:				3				1268			III

Látka znečisťující moře:	Neznečišťuje

Technický název:		Ropné destiláty n.o.s (Nafta)

Letecká přeprava		Třída:	--			Číslo UN:		Typ obalu:

ICAO/IATA:			3				1268			III

Technický název:	Ropné destiláty

Poznámky:

Další údaje:

15. Informace o právních předpisech

Klasifikace přípravku dle zákona č. 356/2003 Sb a předpisů pozdějších:   		Hořlavý

Zdraví škodlivý

Výstražný symbol nebezpečnosti:						Xn

Nebezpečné látky:								lehký ropný destilát

R- věty:

R10		Hořlavý

R 65		Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R 66		Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže.

S - věty:

S 2		Uchovávejte mino dosah dětí

S 16		Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S 24		Zamezte styku s kůží.

S 62		Při požití nevyvolávejte zvracení:okamžitě vyhledejte lékařskou 				pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Na obalu uvést : Xn, R10, R 65, R66  S 2, S 16, S 23, S 62

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ř. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

Vyhláška MPO č. 231/2004 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí - ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů, částka 64/1987, č. 57/1997, č.54/1999Sb a pozdějších.

16. Další informace

Přípravek byl klasifikován dovozcem na základě údajů bezpečnostního listu výrobce a zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.